Приложение 2

к схеме водоснабжения и водоотведения

Полетаевского сельского поселения

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году

| № | Нагрузка | Расход воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Секундный, л/с | Часовой макс-ый, м3/ч | Суточный, м3/сут | Среднемес., м3/мес | Годовой, м3/год |
| 1 | п. Полетаево |
| 1.1 | Хоз.- питьевые нужды | 319,2 | 68,214 | 974,488 | 29640,677 | 355688,12 |
| 1.2 | Поливка посадок | 5,0 | 11,340 | 162 | 1390,500 | 16686 |
| 1.3 | Неучтённые расходы | 22,1 | 7,955 | 113,649 | 3456,818 | 41481,812 |
| 1.4 | Итого | 346,3 | 87,510 | 1250,137 | 34487,994 | 413855,93 |
| 2 | п. Биргильда |
| 2.1 | Хоз.- питьевые нужды | 8,7 | 2,591 | 17,272 | 525,357 | 6304,28 |
| 2.2 | Поливка посадок | 0,5 | 2,340 | 15,6 | 133,900 | 1606,8 |
| 2.3 | Неучтённые расходы | 1,4 | 0,493 | 3,2872 | 99,986 | 1199,828 |
| 2.4 | Итого | 10,5 | 5,424 | 36,1592 | 759,242 | 9110,908 |
| 3 | д. Бутаки |
| 3.1 | Хоз.- питьевые нужды | 24,7 | 6,392 | 63,92 | 1944,233 | 23330,8 |
| 3.2 | Поливка посадок | 2,5 | 5,640 | 56,4 | 484 | 5809,2 |
| 3.3 | Неучтённые расходы | 3,3 | 1,203 | 12,032 | 365,973 | 4391,68 |
| 3.4 | Итого | 30,5 | 13,235 | 132,352 | 2794,307 | 33531,68 |
| 4 | д. В. Малюки |
| 4.1 | Хоз.- питьевые нужды | 7,5 | 2,475 | 14,144 | 430,213 | 5162,56 |
| 4.2 | Поливка посадок | 1,1 | 2,310 | 13,2 | 113,300 | 1359,6 |
| 4.3 | Неучтённые расходы | 1,3 | 0,479 | 2,7344 | 83,171 | 998,056 |
| 4.4 | Итого | 9,9 | 5,264 | 30,0784 | 626,685 | 7520,216 |
| 5 | п. Витаминный |
| 5.1 | Хоз.- питьевые нужды | 10,6 | 3,366 | 22,44 | 682,550 | 8190,6 |
| 5.2 | Поливка посадок | 1,4 | 3,060 | 20,4 | 175,100 | 2101,2 |
| 5.3 | Неучтённые расходы | 1,8 | 0,643 | 4,284 | 130,305 | 1563,66 |
| 5.4 | Итого | 13,8 | 7,069 | 47,124 | 987,955 | 11855,46 |
| 6 | п. Высокое |
| 6.1 | Хоз.- питьевые нужды | 8,2 | 2,387 | 15,912 | 483,990 | 5807,88 |
| 6.2 | Поливка посадок | 1,2 | 2,160 | 14,4 | 123,600 | 1483,2 |
| 6.3 | Неучтённые расходы | 1,3 | 0,455 | 3,0312 | 92,199 | 1106,388 |
| 6.4 | Итого | 10,7 | 5,001 | 33,3432 | 699,789 | 8397,468 |
| 7 | п. Полетаево-1 |
| 7.1 | Хоз.- питьевые нужды | 11,5 | 3,713 | 24,752 | 752,873 | 9034,48 |
| 7.2 | Поливка посадок | 1,5 | 3,420 | 22,8 | 195,700 | 2348,4 |
| 7.3 | Неучтённые расходы | 2,0 | 0,713 | 4,7552 | 144,637 | 1735,648 |
| 7.4 | Итого | 14,9 | 7,846 | 52,3072 | 1093,211 | 13118,528 |
| 8 | д. Полетаево-2 |
| 8.1 | Хоз.- питьевые нужды | 9,0 | 2,703 | 18,02 | 548,108 | 6577,3 |
| 8.2 | Поливка посадок | 1,2 | 2,520 | 16,8 | 144,200 | 1730,4 |
| 8.3 | Неучтённые расходы | 1,5 | 0,522 | 3,482 | 105,911 | 1270,93 |
| 8.4 | Итого | 11,7 | 5,745 | 38,302 | 798,219 | 9578,63 |
| 9 | п. Полетаево-2 ж/д |
| 9.1 | Хоз.- питьевые нужды | 8,5 | 2,489 | 16,592 | 504,673 | 6056,08 |
| 9.2 | Поливка посадок | 1,2 | 2,340 | 15,6 | 133,900 | 1606,8 |
| 9.3 | Неучтённые расходы | 1,3 | 0,483 | 3,2192 | 97,917 | 1175,008 |
| 9.4 | Итого | 11,0 | 5,312 | 35,4112 | 736,491 | 8837,888 |
| 10 | с. Чипышево |
| 10.1 | Хоз.- питьевые нужды | 13,7 | 3,893 | 31,144 | 947,297 | 11367,56 |
| 10.2 | Поливка посадок | 1,7 | 3,450 | 27,6 | 237 | 2842,8 |
| 10.3 | Неучтённые расходы | 2,0 | 0,734 | 5,8744 | 178,680 | 2144,156 |
| 10.4 | Итого | 17,3 | 8,077 | 64,618 | 1362,876 | 16354,516 |
| 11 | п. Ленинский |
| 11.1 | Хоз.- питьевые нужды | 7,4 | 2,100 | 14 | 425,833 | 5110 |
| 11.2 | Поливка посадок | 1,3 | 2,520 | 16,8 | 144 | 1730,4 |
| 11.3 | Неучтённые расходы | 1,3 | 0,462 | 3,08 | 93,683 | 1124,2 |
| 11.4 | Итого | 9,9 | 5,082 | 33,88 | 663,717 | 7964,6 |
| 12 | п. Новотроицкий |
| 12.1 | Хоз.- питьевые нужды | 4,4 | 1,430 | 7,15 | 217,479 | 2609,75 |
| 12.2 | Поливка посадок | 0,9 | 1,920 | 9,6 | 82,400 | 988,8 |
| 12.3 | Неучтённые расходы | 0,9 | 0,335 | 1,675 | 50,948 | 611,375 |
| 12.4 | Итого | 6,3 | 3,685 | 18,425 | 350,827 | 4209,925 |
| 13 | Садовые товарищества |
| 13.1 | Хоз.- питьевые нужды | 28,2 | 1,350 | 15 | 128,750 | 1545 |
| 13.2 | Поливка посадок | 3,4 | 6,750 | 75 | 643,750 | 7725 |
| 13.3 | Неучтённые расходы | 2,3 | 0,810 | 9 | 77,250 | 927 |
| 13.4 | Итого | 33,8 | 8,910 | 99 | 849,750 | 10197 |
| 14 | Всего по централизованным системам водоснабжения Полетаевского сельского поселения |
| 14.1 | Хоз.- питьевые нужды | 407,8 | 94,33 | 1167,54 | 35512,675 | 426152,1 |
| 14.2 | Поливка посадок | 15,5 | 35,13 | 337,2 | 2894,3 | 34731,6 |
| 14.3 | Неучтённые расходы | 36,0 | 12,946 | 150,474 | 4576,918 | 54923,01 |
| 14.4 | Итого | 459,3 | 142,406 | 1655,214 | 42983,893 | 515806,71 |
| 15 | Всего по индивидуальным шахтным колодцам и скважинам Полетаевского сельского поселения |
| 15.1 | Хоз.- питьевые нужды | 40,0 | 4,88 | 36,15 | 772,063 | 9264,75 |
| 15.2 | Поливка посадок | 5,6 | 11,19 | 101,4 | 870 | 10444,2 |
| 15.3 | Неучтённые расходы | 4,5 | 1,607 | 13,755 | 221,881 | 2662,575 |
| 15.4 | Итого | 50,0 | 17,677 | 151,305 | 1864,294 | 22371,525 |