Приложение 3

к схеме водоснабжения и водоотведения

Полетаевского сельского поселения

Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году

Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году

| № | Нагрузка | Расход воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Секундный, л/с | Часовой макс-ый, м3/ч | Суточный, м3/сут | Среднемес., м3/мес | Годовой, м3/год |
| 1 | Централизованная система водоснабжения п. Полетаево |
| 1.1 | Хоз.- питьевые нужды | 319,2 | 68,214 | 974,488 | 29640,677 | 355688,1 |
| 1.2 | Неучтённые расходы | 18,9 | 6,821 | 97,4488 | 2964,068 | 35568,81 |
| 1.3 | Итого | 338,1 | 75,036 | 1071,9368 | 32604,744 | 391256,9 |
| 2 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Биргильда |
| 2.1 | Хоз.- питьевые нужды | 8,7 | 2,591 | 17,272 | 525,357 | 6304,28 |
| 2.2 | Неучтённые расходы | 0,7 | 0,259 | 1,7272 | 52,536 | 630,428 |
| 2.3 | Итого | 9,4 | 2,850 | 18,9992 | 577,892 | 6934,708 |
| 3 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные д. Бутаки |
| 3.1 | Хоз.- питьевые нужды | 24,7 | 6,392 | 63,92 | 1944,233 | 23330,8 |
| 3.2 | Неучтённые расходы | 1,8 | 0,639 | 6,392 | 194,423 | 2333,08 |
| 3.3 | Итого | 26,5 | 7,031 | 70,312 | 2138,657 | 25663,88 |
| 4 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные д. В. Малюки |
| 4.1 | Хоз.- питьевые нужды | 7,5 | 2,475 | 14,144 | 430,213 | 5162,56 |
| 4.2 | Неучтённые расходы | 0,7 | 0,248 | 1,4144 | 43,021 | 516,256 |
| 4.3 | Итого | 8,2 | 2,723 | 15,5584 | 473,235 | 5678,816 |
| 5 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Витаминный |
| 5.1 | Хоз.- питьевые нужды | 10,6 | 3,366 | 22,44 | 682,550 | 8190,6 |
| 5.2 | Неучтённые расходы | 0,9 | 0,337 | 2,244 | 68,255 | 819,06 |
| 5.3 | Итого | 11,5 | 3,703 | 24,684 | 750,805 | 9009,66 |
| 6 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Высокое |
| 6.1 | Хоз.- питьевые нужды | 8,2 | 2,387 | 15,912 | 483,990 | 5807,88 |
| 6.2 | Неучтённые расходы | 0,7 | 0,239 | 1,5912 | 48,399 | 580,788 |
| 6.3 | Итого | 8,9 | 2,625 | 17,5032 | 532,389 | 6388,668 |
| 7 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Полетаево-1 |
| 7.1 | Хоз.- питьевые нужды | 11,5 | 3,713 | 24,752 | 752,873 | 9034,48 |
| 7.2 | Неучтённые расходы | 1,0 | 0,371 | 2,4752 | 75,287 | 903,448 |
| 7.3 | Итого | 12,5 | 4,084 | 27,2272 | 828,161 | 9937,928 |
| 8 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные д. Полетаево-2 |
| 8.1 | Хоз.- питьевые нужды | 9,0 | 2,703 | 18,02 | 548,108 | 6577,3 |
| 8.2 | Неучтённые расходы | 0,8 | 0,270 | 1,802 | 54,811 | 657,73 |
| 8.3 | Итого | 9,7 | 2,973 | 19,822 | 602,919 | 7235,03 |
| 9 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Полетаево-2 ж/д |
| 9.1 | Хоз.- питьевые нужды | 8,5 | 2,489 | 16,592 | 504,673 | 6056,08 |
| 9.2 | Неучтённые расходы | 0,7 | 0,249 | 1,6592 | 50,467 | 605,608 |
| 9.3 | Итого | 9,2 | 2,738 | 18,2512 | 555,141 | 6661,688 |
| 10 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные с. Чипышево |
| 10.1 | Хоз.- питьевые нужды | 13,7 | 3,893 | 31,144 | 947,297 | 11367,56 |
| 10.2 | Неучтённые расходы | 1,1 | 0,389 | 3,1144 | 94,730 | 1136,756 |
| 10.3 | Итого | 14,7 | 4,282 | 34,2584 | 1042,026 | 12504,32 |
| 11 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Ленинский |
| 11.1 | Хоз.- питьевые нужды | 7,3 | 2,100 | 14 | 425,833 | 5110 |
| 11.2 | Неучтённые расходы | 0,6 | 0,210 | 1,4 | 42,583 | 511 |
| 11.3 | Итого | 7,9 | 2,310 | 15,4 | 468,417 | 5621 |
| 12 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные п. Новотроицкий |
| 12.1 | Хоз.- питьевые нужды | 4,4 | 1,430 | 7,15 | 217,479 | 2609,75 |
| 12.2 | Неучтённые расходы | 0,4 | 0,143 | 0,715 | 21,748 | 260,975 |
| 12.3 | Итого | 4,8 | 1,573 | 7,865 | 239,227 | 2870,725 |
| 13 | Индивидуальные выгребные ямы и надводные уборные садовых участков |
| 13.1 | Хоз.- питьевые нужды | 28,2 | 1,350 | 15 | 128,750 | 1545 |
| 13.2 | Неучтённые расходы | 0,4 | 0,135 | 1,5 | 12,875 | 154,5 |
| 13.3 | Итого | 28,6 | 1,485 | 16,5 | 141,625 | 1699,5 |
| 14 | Всего по Централизованной системе канализации Полетаевского сельского поселения |
| 14.1 | Хоз.- питьевые нужды | 319,185 | 68,214 | 974,488 | 29640,677 | 355688,1 |
| 14.2 | Неучтённые расходы | 18,948 | 6,821 | 97,449 | 2964,068 | 35568,81 |
| 14.3 | Итого | 338,1 | 75,036 | 1071,937 | 32604,744 | 391256,9 |
| 15 | Всего по неканализованным населённым пунктам Полетаевского сельского поселения |
| 15.1 | Хоз.- питьевые нужды | 142,275 | 34,888 | 260,346 | 7591,358 | 91096,29 |
| 15.2 | Неучтённые расходы | 9,691 | 3,489 | 26,035 | 759,136 | 9109,629 |
| 15.3 | Итого | 151,966 | 38,377 | 286,381 | 8350,493 | 100205,9 |